Alexander Hay
ME333 - Mechatronics
Chapter 28.4.1.7, 28.4.7.7, 28.4.9.8

28.4.1	1	SPI channel: 4
NU32 pins: F4, F5, B14

2	ADC input: AN3
NU32 pin: B3

3	D-out: RD0, RD1
PWM: OC1RS, Timer3

4	200Hz timer: Timer2
5kHz timer: Timer4

Priorities:
Timer2: 5
Timer4: 4

5

6

28.4.7	2	I_{max}=2V/ R_{motor}
V=6V
R_{motor} = 3.2%OMEGA

I_{max}=3.75A

3	V=IR
I=I_{max}=3.75A
R=15m%OMEGA

V_{max}=0.056V

4	G=1+( R2/R1)
1.65V = G times V_{max}

G= 1.65V/0.056V = 29.46
28.46=R2/R1

R2=300,000%OMEGA
R1=10,000%OMEGA

5	f_c=1/(2 %pi RC)
f_c = 200Hz
C = 105%mu F

R = 7.57%OMEGA
6
R0	Expected I (mA)	Measured I (mA)	Sensor (V)	ADC counts
10 (to RS+)	600	530	1.97
20 (to RS+)	300	280	1.82
40 (to RS+)	150	150	1.74
Open circuit	0	0	1.65
40 (to RS-)	-150	-140	1.59
20 (to RS-)	-300	-270	1.53
10 (to RS-)	-600	-530	1.44

28.4.9.8